## Slide 1: 适合机场项目使用的ATLAS高端扬声器介绍
2022
英文网站 WWW.ATLASIED.COM
中文网站 WWW.IEDAUDIO.COM.CN

## Slide 2: Atlas 扬声器介绍
    美国的Atlas Sound 公司自1934年开始，具有超过70年的生产扬声器的历史，位于美国亚利桑那州凤凰城,主要生产中高端公共广播扬声器。
    美国政府和军方指定的扬声器的生产厂商
    2010年 Atlas公司收购了IED公司，同属于Mitek集团公司
    产品主要在美国本土德州、亚利桑那州和威斯康辛州生产，
    在中国的广东惠州也拥有本地工厂，主要生产ATLAS产品线的中低端扬声器
    Atlas追求的是较高的声音品质，和最优的性价比。竞争对手水平是：BOSE和JBL。
    如果用户的选择是绝对的廉价，不建议考虑。

## Slide 3: 经济型普通3/6W 天花喇叭 DLS6
尺寸：6. 5寸
功率：1.5/3/6W/100V ，抽头接线功率选择
灵敏度：(1W/1M) 95dB KHz (±3dB)
响应频率：70-20KHZ
覆盖角：160°
选配件：独立的金属防火罩

## Slide 4: 经济型同轴3/6W 天花喇叭 FAP51T
尺寸：5.25寸（高低音双喇叭单元）
功率：1.5/3/6W/100V
灵敏度：(1W/1M) 86dB KHz (±3dB)
响应频率：100-18KHZ
特点：一体防火罩、旋钮功率选择

## Slide 5: 同轴大功率2/4/8/16W 天花喇叭 GD87A
尺寸：8寸（高低音双喇叭单元）
功率：2/4/8/16W/100V
灵敏度：(1W/1M) 98db KHz
响应频率：55-15KHZ(±3dB)
特点:非一体防火罩需要另配防火罩
抽头接线功率选择

## Slide 6: 同轴大功率4/8/16W 天花喇叭 FAP42TC
尺寸：4寸（高低音双喇叭单元）
功率：8/16/32/60W/100V
灵敏度：(1W/1M) 88db KHz
响应频率：83-20KHZ
特点：一体防火罩、旋钮功率选择

## Slide 7: 同轴高功率8/16/32W 天花喇叭 FAP62T
尺寸：6寸（高低音双喇叭单元）
功率：8/16/32W/100V
灵敏度：(1W/1M) 88db KHz
响应频率：63-20KHZ
特点：一体防火罩、旋钮功率选择

## Slide 8: 强指向同轴高功率15/30/60W天花喇叭 FAP6260T
尺寸：6寸（高低音双喇叭单元）
覆盖角: 60 °
功率：15/30/60W/100V
灵敏度：(1W/1M) 92db KHz
响应频率：63-20KHZ
特点：一体防火罩、旋钮功率选择

## Slide 9: 经济型双单元2/4/8/16W壁挂喇叭 SM42T
尺寸：178*127*150 mm
功率：4/8/16W/100V
灵敏度：(1W/1M) 88db KHz
响应频率：115-16KHZ(±5dB)
特点：全天候、旋钮功率选择
喇叭单元：高音和低音两组单元

## Slide 10: 经济型双单元7.5/15/30W壁挂喇叭 SM52T
尺寸：285*175*148 mm
功率：7.5/15/30W/100V
灵敏度：(1W/1M) 90db KHz
响应频率：85-20KHZ(±3dB)
特点：全天候、旋钮功率选择
喇叭单元：高音和低音两组单元

## Slide 11: 双单元7.5/15/30/60W壁挂喇叭SM82T
尺寸：419*230*214 mm
功率：7.5/15/30/60W/100V
灵敏度：(1W/1M) 92db KHz
响应频率：65-20KHZ(±3dB)
特点：全天候、旋钮功率选择
喇叭单元：高音和低音两组单元

## Slide 12: 全金属外壳15/30W 号角喇叭 AP30T
尺寸：11*10*10.5 寸
功率：7.5/15/30W/100V
灵敏度：(1W/1M) 108db KHz
响应频率：120-15KHZ
特点：全金属外壳、全天候防水、旋钮功率选择
覆盖角： 60°

## Slide 13: 经济型ABS15/30W 号角喇叭 PH-15T/PH-30T
尺寸：235*220*240 mm/ 205*285*280 mm
功率：15/30W/100V
灵敏度：(1W/1M) 105db KHz/ 107db KHz
响应频率：400-8.5KHZ / 300-10KHZ
特点：工程塑料外壳、IP67全天候防水
覆盖角： 60°

## Slide 14: 同轴2/4/8/16W 悬挂喇叭： PM4-FA
尺寸：352mm （直径）
功率：4/8/16W/100V
灵敏度：(1W/1M) 88db KHz(±3dB)
响应频率：70-20KHZ
覆盖角： 90°
喇叭单元：高音和低音两组单元

## Slide 15: 60W 短无源线阵喇叭 ALA5T
尺寸：422*117*138 mm
功率：15/30/60W/100V
灵敏度：(1W/1M) 113db KHz(±3dB)
响应频率：125-20KHZ
覆盖角：45°垂直, 135°水平
喇叭单元： 5只3"高品质全音域单元和2只 3/4"高频单元
IED和ATLAS功放自带DSP功能，所以扬声器不需要。

## Slide 16: 60W 中无源线阵喇叭 ALA10T
尺寸：836*117*138 mm
功率：15/30/60W/100V
灵敏度：(1W/1M) 119db KHz(±3dB)
响应频率：125-20KHZ
覆盖角：40°垂直, 135°水平
喇叭单元： 10只3"高品质全音域单元和4只 3/4"高频单元
IED和ATLAS功放自带DSP功能，所以扬声器不需要。

## Slide 17: 60W 长无源线阵喇叭 ALA15T
尺寸：1254*117*138 mm
功率：15/30/60W/100V
灵敏度：(1W/1M) 120db KHz(±3dB)
响应频率：90-20KHZ
覆盖角：40°垂直, 135°水平
喇叭单元： 15只3"高品质全音域单元和4只 3/4"高频单元
IED和ATLAS功放自带DSP功能，所以扬声器不需要。

## Slide 18: 60W 特长无源线阵喇叭 ALA20T
尺寸：1670*117*138 mm
功率：15/30/60W/100V
灵敏度：(1W/1M) 124db KHz(±3dB)
响应频率：90-20KHZ
覆盖角：40°垂直, 135°水平
喇叭单元： 20只3"高品质全音域单元和6只 3/4"高频单元
IED和ATLAS功放自带DSP功能，所以扬声器不需要。

## Slide 19: 250W 有源可变指向阵列扬声器 ALA10TA 补全了Atlas扬声器产品在机场应用的最后一块拼图
信号输入：-12dBV平衡线路输入/100V 定压输入
电源 AC 100-240V
垂直波束 数量2个。
功率类型 Class D
DSP ：32位浮点 ADC/DAC：24位 采样率：48KHZ
单元组成：10*3英寸全频单元
输出功率 10*25W
最大声压级 92dB SPL@32m
频率响应（+/- 5dB）125Hz-20kHz
网络接口：RJ45
功能：延迟、均衡、8段滤波、HPF/LPF、压限、音量调节。

## Slide 20: 在复杂使用环境，从经济上在IED系统中更推荐无源线阵喇叭的理由
有源线阵的特征就是：自带功率放大器、线性可调以及DSP均衡等。
IED的功放的功率足够（最大600W），可以推动大功率喇叭。
IED的功放自带延迟、均衡、8段滤波、HPF/LPF、压限、音量调节 ，不需要喇叭再带这个功能
有源线阵和无源线阵都遵循扬声器的衰减公式
有源线阵最重要的特征是可调指向，这个功能在大部分项目上的安装调试中未必会用，而且以后也不会再次使用。
有源线阵对比无源线阵价格要高8倍以上。

## Slide 21: 带强切35/100W 音控开关 AT35/100T-PA
尺寸：标准美规101*83*55 底盒
功率：35/100W
特点：全金属外壳、旋钮功率选择
调级： 10级音量调节
强切电压：24V

## Slide 22: IPX 鹅颈管/手机麦克风站 IP-CONSOLE-GH
配备触摸屏、鹅颈麦克风的寻呼站，带有作为 IPX 生态系统一部分的听筒。当系统 PBX 不工作时，IP-CONSOLE-GH 允许呼叫直接转到其他 IPX 产品。这增加了依赖声音通信的场所的安全性。
Android ® 9.0 OS 用户界面，任何最终用户都可以轻松浏览众多高级功能。
标准 SIP 功能，与其他平台兼容（例如Astrisk®、Broadsoft®、Avaya®）
112个一键式可编程DSS键、双向对讲、监控、广播
网页界面
双千兆端口，集成 PoE
视频编解码器 H.264 支持接收视频通话

## Slide 23: 壁挂IP喇叭：IP-SDM(F)
尺寸：365*327*87 mm
协议：协议：VoIP 标准音频：G.711 u-law/a-law (64 kbit/s) 或 G.722 宽带音频 (64 kbit/s)
功率：25W（802.3AT）
灵敏度：(1W/1M) 98db KHz
响应频率：86-15KHZ
覆盖角：105°
特点：带LCD显示屏，字幕显示，
管理配置软件：AtlasIED GCK 管理软件
选配(F) ：LED闪光灯、带对讲麦克
供电：POE 或本地供电

## Slide 24: 吊顶IP喇叭：IP-22SYSM
8寸 同轴喇叭
尺寸：601*303*124 mm
协议：VoIP 标准音频：G.711 u-law/a-law (64 kbit/s) 或 G.722 宽带音频 (64 kbit/s)
功率：12W（802.3AF）、 25W（802.3AT）
灵敏度：(1W/1M) 98db KHz
覆盖角：105°
响应频率：86-15KHZ
管理配置软件：AtlasIED GCK 管理软件
供电：POE 或本地供电

## Slide 25: IP 扬声器系统图

## Slide 26
非常感谢对Atlas扬声器产品提出指导和建议
以及其他更多其他的公共喇叭产品：
http://www.AtlasIED.com
谢谢